## Slide 1: 1.1.La unión PN en equilibrio
N
P
Indif
Ipdes
Ipdif
Indes
300 K
0 K
V0

E
A temperatura ambiente, los huecos de la zona p pasan por difusión hacia la zona n y los e- de la zona n pasan a la zona p.
En la zona de la unión, huecos y e- se recombinan, quedando una estrecha zona de transición con una distribución de carga debida a la presencia de los iones de las impurezas y a la ausencia de huecos y e-.
Se crea, entonces un campo eléctrico que produce corrientes de desplazamiento, que equilibran a las de difusión.
Xp
Xn

## Slide 2: 1.1.La unión PN en equilibrio
Distribución de las concentraciones de portadores de carga
Distribución de carga
Xp
Xn
Campo eléctrico en el diodo
E
Xp
Xn
Diferencia de potencial
V0
V
Xp
Xn

## Slide 3: 1.1.La unión PN en equilibrio (cont)
Sustituyendo los valores de las concentraciones de impurezas:
V0 se llama Potencial de contacto y representa la diferencia de potencial entre los extremos de la zona de transición con la unión en circuito abierto y en equilibrio.
V0 = 0.7 V para diodos de Si y V0 = 0.3 V para diodos de Ge, a 20 ºC
VT = 0.026 V a 300 K
Si NA= 1022/m3 y ND = 2.1022/m3, entonces xn-xp=0.3 m, E=2.106 V/m, V=0.3V

## Slide 4: 1.2.Polarización del diodo
Polarización directa
VD
I

E
VD crea un campo eléctrico opuesto al de la unión, disminuye el Etotal en la unión y la barrera de potencial: V´=V0-VD, y aumenta la corriente de mayoritarios por difusión.
V0
V0 - VD
P
N

## Slide 5: 1.2.Polarización del diodo
VI
I0 <<<<

E
VI crea un campo eléctrico en el mismo sentido que el de la unión, aumenta el Etotal, aumenta la diferencia de potencial: V´=V0+VI, y disminuye la corriente de mayoritarios. Favorece el desplazamiento de huecos hacia la zona p y de e- hacia la zona n, ensanchándose la zona de transición. Pero estos h+ y e- provienen de zonas donde son minoritarios. El resultado es que fluye una pequeña corriente I0, debida únicamente a los pares e-h+ que se generan por agitación térmica llamada CORRIENTE INVERSA DE SATURACIÓN.
V0 + VI
V0
Polarización inversa
P
N

## Slide 6: 1.3 Curva característica del diodo
mV
mA
R
0
I
V

## Slide 7: 1.3.Curva característica
VT(300 K) = 25.85 mV
k (Constante de Boltzmann) = 1.38·10-23 JK-1
I0: Corriente inversa de saturación

## Slide 8: 1.3.Curva característica. Influencia de la temperatura
I0 = ƒ(ni) = ƒ(T)

## Slide 9: 1.4.El diodo como rectificador
t
U
~
salida
t
U
t
U
~
salida

## Slide 10: 1.4.El diodo como rectificador. Aproximaciones o modelos del diodo
En el modelo del diodo ideal se equipara éste a un cortocircuito o a un circuito abierto, según cómo esté conectado.
R
I
I
I
1ª aproximación: diodo ideal
R

## Slide 11: 1.4.El diodo como rectificador. Aproximaciones o modelos del diodo
En polarización directa, se observa que el diodo necesita una tensión umbral, o tensión de codo para que pase la corriente I. Después ésta aumenta exponencialmente.
En la 2ª aproximación del diodo se puede suponer que V es constante para una amplio margen de intensidades.
Vc= 0.3 V para el diodo de Ge
Vc= 0.7 V para el de Si.
V
codo
V
I
R=1k
V0 = 6V
I
Vc=0.7 V
R=1k
I
V0 = 6V
2ª Aproximación lineal

## Slide 12: 1.4.El diodo como rectificador. Aproximaciones o modelos del diodo
La 3ª aproximación es un diodo ideal con una resistencia en serie y una fuente de tensión.
R=1k
V0 = 6V
I
Rd=V/I=(ejemplo 25)
Vc=0.7 V
R=1k
V0 = 6V
I
3ª Aproximación lineal

## Slide 13: 1.5.Diodo Zener
El diodo Zener trabaja con polarización inversa utilizando el fenómeno de conducción por ruptura o avalancha.
Para una tensión inversa dada, llamada tensión Zener, ésta se mantiene constante aunque la corriente varíe.
Con polarización directa trabaja como un diodo normal.
La potencia en el diodo P = VzI no debe sobrepasar el valor indicado por el fabricante para que regule correctamente la tensión.

## Slide 14: Diodo Zener: aplicaciones
Vz=5V
R=1k
Ve = 6V
I
P = VzI = 5V·1mA = 5 mW
Vs
Vs = VZ= 5V
Vz=5V
R=1k
Ve = 6V
I
Vs
~
Vrizado,50Hz
Se utiliza como limitador o regulador de tensión, para atenuar el rizado de algunas señales.

## Slide 15: Ejemplos:Intensidad a través del diodo
35 k
0.7 V
10 V
i
2 k
7 V
i

## Slide 16: Ejemplos:Intensidad a través del diodo
30 k
10 k
5 k
0.3 V
12 V
i2
i1
i
12 = 30i + 5i1 + 0.3
12 = 30i + 10(i - i1)

i1= 0.216 mA

## Slide 17: Ejemplos:Intensidad a través del diodo
70 k
10 k
30 k
0.7 V
0.25 
20 V
J2