## Slide 1: Amplificadores Operacionales
Introducción a los amplificadores operacionales:
Indice
Introducción
Aplicaciones lineales básicas
Adaptador de niveles
Amplificadores de instrumentación
Conversión I-V y V-I
Derivador e integrador
Resumen

## Slide 2: Introducción
Circuito integrado de bajo coste
Multitud de aplicaciones
Mínimo número de componentes discretos necesarios:
        Resistencias
        condensadores.
Aplicaciones: Cálculo analógico
Convertidores V-I e I-V
Amplificadores Instrumentación
Filtros Activos
Amplificador
Operacional
AO

## Slide 3: Conceptos básicos de AO
-
+
Vo
V1
V2
Vd
-
+
+Vcc
-Vcc
Vcc
Vcc
-Vcc≤Vo≤+Vcc
Amplificador diferencial
Tensión de salida V0 acotada
Amplificador de continua

## Slide 4
Conceptos básicos de AO (I)
Encapsulado:
Inserción
SMD

## Slide 5
Conceptos básicos de AO (II)
Circuito equivalente real
-
+
Vo
V1
V2
Vd
0,5·Rd
0,5·Rd
Rcx
+
+
-
-
Ad·Vd
Ac·Vc
Ro
Rd – Impedancia de entrada diferencial
Rcx – Impedancia de entrada de modo común
Ro – Impedancia de salida
Ad – Ganancia diferencial
Ac – Ganancia de modo común
Vo=Ad·Vd+Ac·Vc
Vd=V2-V1 y
Vc=(V1+V2)/2

## Slide 6
Conceptos básicos de AO (III)
Circuito equivalente ideal
Rd – Infinita
Rcx – Infinita
Ro – Nula
Ad – Infinita
Ac – nula
Vo=Ad·Vd;
Vd=V2-V1
-Vcc≤Vo≤+Vcc
Tensión de salida V0 acotada
-
+
Vo
V1
V2
Vd
+
-
Ad·Vd
+Vcc
-Vcc

## Slide 7: Conceptos básicos de AO (IV)
Realimentación negativa
Con Ad finita
-
+
Vo
V1
V2
Vd
Vi
R2
R1
i
i
Vi+Vd=i·R1
Vi-Vo=i·(R1+R2)
Vo=Ad·Vd

## Slide 8: Conceptos básicos del AO (V)
Con Ad finita
Con Ad infinita
Amplificador de ganancia negativa
-
+
Vo
V1
V2
Vd
Vi
R2
R1

## Slide 9: Conceptos básicos de AO (VI)
Realimentación negativa
-
+
Vo
V1
V2
Vd
Vi
R2
R1
Con Ad finita
Con Ad infinita
Tensión diferencial nula Vd=0; V1=V2

## Slide 10: Conceptos básicos de AO (VII)
La tensión diferencial nula Vd=0 (V1=V2) y su modo de funcionamiento es lineal si:
  Existe un camino de circulación de corriente entre la salida y la entrada inversora
  El valor de la tensión de salida , Vo, no sobrepasa los limites de la tensión de alimentación, ±Vcc
En caso contrario:
  Vd≠0 y por tanto su modo de funcionamiento es no lineal

## Slide 11: Conceptos básicos de AO (VIII)
Realimentación negativa
Con Ad finita
Con Ad infinita
Amplificador de ganancia positiva ≥ 1
-
+
Vo
V1
V2
Vd
Vi
R2
R1

## Slide 12
Conceptos básicos de AO (IX)
Punto de partida: circuito lineal, Vd=0
-
+
Vo
Vi
R2
R1
Vd
-
+
Vo
Vi
R2
R1
Vd
i
i
i
i
+
-
+
-
Vi
0

## Slide 13
Aplicaciones lineales básicas del AO
¿Que podemos hacer con un AO?
Multiplicar por Vi·(-1): Cambiador signo o inversor
Multiplicar por Vi·(-k) o Vi·(1+k) Cambiador de escala
Multiplicar por Vi·(1) Seguidor de emisor
Cambiar el desfase entre la
entrada y salida Cambiador de fase
Sumar de tensiones
±(k1·v1+k2*V2+...kn·Vn) Sumador
Resta de dos tensiones
(k1·V1-k2*V2) A. Diferencial o Restador

## Slide 14: Aplicaciones lineales básicas del AO
Capacidad de realizar operaciones matemáticas, de ahí su nombre (Amplificador operacional)
Amplificador Inversor
Amplificador no Inversor
-
+
Vo
Vi
Z2
Z1
-
+
Vo
Vi
Z2
Z1

## Slide 15: Cambiador de signo o inversor
Si en el circuito de la figura Z1=Z2 entonces:
Circuito inversor, la tensión de salida está desfasada 180º respecto a la de entrada
Avi=-1 es decir V0=-Vi
-
+
Vo
Vi
Z2
Z1

## Slide 16: Cambiador de escala
Si en el circuito de la figura Z2=k·Z1
Negativo
Avi=-k es decir V0=-k·Vi
-
+
Vo
Vi
Z2
Z1

## Slide 17: Cambiador de escala
Si en el circuito de la figura Z2=k·Z1
Positivo
Avi=1+k es decir V0=(1+k)·Vi
-
+
Vo
Vi
Z2
Z1

## Slide 18: Seguidor de emisor
Si en el circuito de la figura Z1=∞
Impedancia de salida nula
Impedancia de entrada infinita
-
+
Vo
Vi
Avni=1
-
+
Vo
Vi
Z2
Z1
-
+
Vo
Vi
Z2

## Slide 19
Seguidor de emisor
Ejemplo de aplicación: Adaptación de impedancias
Vaux
R1=10k
Re=100 ohm
Vaux=1Vpp
VRe=0,01Vpp
-
+
Vo
Vaux
R1=10k
Re=100 ohm
Vaux=1Vpp
VRe=1Vpp

## Slide 20: Cambiador de fase
Si R2=R1
-
+
Vo
Vi
R2
R1
R
C
Ganancia Av=1
Desfase
Para =cte,  es función de R y C

## Slide 21: Sumador (I)
Sumador inversor
-
+
Vo
V1
R´
R1
Rn
R2
Vn
V2
i
Vd
i
Al ser Vd=0
Como Vo=-R´·i
Si R1=R2=…=Rn
Vo es la combinación lineal de las tensiones de entrada.

## Slide 22: Sumador (II)
Sumador no inversor
La tensión de salida Vo es:
-
+
Vo
V´1
R´
R´1
R´n
R´2
V´n
V´2
Vd
R
V+
Aplicando Millman, V+ será:
Si R´1=R´2=…=R´n

## Slide 23: Sumador (III)
Sumador no inversor
-
+
Vo
V´1
R´
R´1
R´n
R´2
V´n
V´2
Vd
R
V+
La tensión V+ en función de todas
las tensiones de entrada es:
Y la tensión de salida Vo es:
Vo es la combinación lineal de las tensiones de entrada.

## Slide 24: Amplificador diferencial: Restador
Aplicando superposición:
La tensión de salida es proporcional
a la diferencia de las tensiones
de entrada
-
+
Vo
V1
R3
V2
R4
R1
R2
V+
Si hacemos R1=R3 y R2=R4

## Slide 25: Adaptación de niveles (I)
-
+
Vo
V1
R3
V2
R4
R1
R2
V+
Aplicando superposición:
Sensores:
Temperatura
Presión
Humedad
Equipos de medida

## Slide 26: Adaptación de niveles (II)
Ejemplo: [+12 a -12V] -> [0V a 5V]
-
+
V0
VT
R3
VDC
R4
R1
R2
V+
Representa la ecuación de la recta

## Slide 27
Adaptación de niveles (II)
Ejemplo: [+12 a -12V] -> [0V a 5V]
-
+
V0
VT
R3
VDC
R4
R1
R2
V+
Representa la ecuación de la recta

## Slide 28
Adaptación de niveles (II)
Ejemplo: [+12 a -12V] -> [0V a 5V]
-
+
V0
VT
R3
VDC
R4
R1
R2
V+
Representa la ecuación de la recta

## Slide 29: Amplificadores de instrumentación (I)
-
+
Vo
R1
R2
R1
R2
V+
V1
V2
Amplificación de señales débiles de transductores
V1
V2
Ra
Ra
Ra
Ra+Ra
V
Problema: Adaptación de impedancias

## Slide 30: Amplificadores de instrumentación (II)
-
+
Vi
V1
R1
V2
R2
R1
R2
V+
-
+
-
+
R´
R´
V1
V2
Ra
Ra
Ra
Ra+Ra
V
Impedancia de entrada alta
La ganancia depende de varias resistencias (R1 y R2)

## Slide 31: Amplificadores de instrumentación (III)
V1
V2
Ra
Ra
Ra
Ra+Ra
V
Impedancia de entrada alta
La ganancia depende de una resistencia (R)
-
+
Vi
V1
R1
V2
R2
R1
R2
V+
-
+
-
+
R´
R´
R

## Slide 32: Conversión corriente-tensión (I)
Objetivo: obtener una tensión V(t) proporcional a una corriente i(t)
Circuito simple
i(t)
V(t)
R
Ze=R
Circuito mejorado
-
+
Vo(t)
R
i(t)
i(t)
Vd
VR(t)
Ze=0

## Slide 33: Convertidor tensión-corriente (I)
Objetivo: obtener una corriente i(t) proporcional a una tensión V(t).
Carga flotante
Amplificador no inversor
Amplificador inversor
-
+
Vo
Vi
Z
R
i
i
-
+
Vo
Vi
Z
R
i
i

## Slide 34: Convertidor tensión-corriente (II)
Objetivo: obtener una corriente i(t) proporcional a una tensión V(t).
Carga no flotante
Siempre y cuando:
-Vcc ≤Vo≤+Vcc
-
+
Vo
V1
R1
is
R2
R1
R2
V2
Z
V-
V+
y (V-)>(V+)

## Slide 35: Convertidor tensión-corriente (III)
-
+
Vo
V1
R1
is
R2
R1
R2
V2
Z
V´
V´
i
i
i´
i´-is
Carga no flotante

## Slide 36: Convertidor tensión-corriente (IV)
-
+
Vo
V1
R1
is
R2
R1
R2
V2
Z
V´
V´
i
i
i´
i´-is
Carga no flotante

## Slide 37: Convertidor tensión-corriente (V)
-
+
Vo
V1
R1
is
R2
R1
R2
V2
Z
V´
V´
i
i
i´
i´-is
Igualando las ecuaciones (1) y (2):
Carga no flotante

## Slide 38: Circuito integrador (I)
Dado que Vd=0
La tensión Vc es:
-
+
Vo
Vi
C
R
i
i
Vd
Vc
Como Vo(t)=-Vc(t) entonces

## Slide 39: Circuito integrador (II)
-
+
Vo
Vi
C
R
i
i
Vd
Vc
Formas de onda

## Slide 40
Circuito integrador (III)
Problema: Saturación de AO
-
+
Vo
Vi
R
i
i
Vd
UDi
+
-
R1
C
Causas:
Asimetría en los caminos de entrada-salida.
Efecto:
Sin tensión de entrada, en régimen permanente, el AO se satura. V0=Ad·UDi=±Vcc
Solución:
Limitar la ganancia del AO con R1. V0=UDi·(1+R1/R)
+Vcc
-Vcc

## Slide 41
Circuito integrador (V)
Conversor V-I:
Carga no flotante
-
+
Vo
V1
R1
is
R2
R1
R2
V2
C
V´
V´
i
i
i´
i´-is
Vc

## Slide 42: Circuito derivador (I)
Dado que Vd=0
La tensión VR es:
Como Vo(t) es:
-
+
Vo
Vi
C
R
i
i
Vd
Vc
VR
entonces:

## Slide 43: Circuito derivador (II)
-
+
Vo
Vi
C
R
i
i
Vd
Vc
VR
Formas de onda

## Slide 44
El AO es un circuito integrado de bajo coste capaz de realizar multitud de funciones con pocos componentes discretos.
Ejemplos de funciones lineales: Calculo analógico, convertidores V-I e I-V, amplificadores de instrumentación y filtros activos.
El AO se comporta de forma lineal si:
  Hay camino de circulación de corriente entre la salida y la entrada negativa
  La tensión de salida no supera los limites de la tensión de alimentación
Resumen (I)

## Slide 45
Es posible realizar funciones matemáticas, de ahí su nombre : Amplificador Operacional.
  Sumador
  Restador
  Integrador
  Diferenciador
  Amplificadores de instrumentación
  Adaptadores de niveles
Resumen (II)